다중이용시설등의실내공기질관리법」 시행

◇ 적용대상 다중이용시설 확대 : 2개 시설군→17개 시설군

◇ 다중이용시설 실내공기질 유지기준 및 권고기준 설정

◇ 신설 다중이용시설의 환기설비 설치 의무화, 오염물질방출

건축자재 사용제한

◇ 신축 공동주택 실내공기질 측정 및 공고 의무화

□지하역사 ․지하도상가 ․의료기관 ․도서관 ․찜질방과 같은 다중이용시설에 대한 실내공기질 유지기준 설정 및 환기설비 설치 의무화, 그리고 신축 공동주택 실내공기질 측정 및 공고 의무화 등을 주요 골자로 하는 “다중이용시설등의실내공기질관리법”이 오는 5월 30일부터 시행된다.

□ 최근 실내공기오염 발생원 증가, 환기부족 등으로 “새집증후군”, “화학물질과민증”과 같은 신규 질환이 새로운 환경문제로 부각되는 시점에 동법이 시행됨으로 인해 하루 80% 이상 시간을 실내에서 거주하는 국민들의 건강을 보호하는데 큰 역할을 할 수 있을 것이라고 환경부 관계자는 밝혔다.

□ 다중이용시설과 신축 공동주택의 실내공기질을 체계적으로 관리하게 될 동법의 주요 내용은 다음과 같다.

<다중이용시설 실내공기질 관리>

◦ 동법의 적용을 받는 다중이용시설을 종전 지하역사, 지하도상가의 2개 시설군에서 도서관, 의료기관, 찜질방, 대규모점포 등을 추가하여 17개 시설군으로 확대하였다.

◦ 실내공기질 오염물질중 미세먼지, 포름알데히드 등 5개 물질에 대해서는 유지기준을 설정하여 기준초과시 과태료부과 및 환기설비 대체 등 개선명령을 통해 엄격히 관리되도록 하고,

- 외부에 오염원이 있거나 위험도가 비교적 낮은 휘발성유기화합물, 오존 등 5개 오염물질에 대해서는 권고기준을 설정하여 자율적으로 준수하도록 하였다.

◦ 다중이용시설을 설치하는 자는 공기정화설비와 일정 구조․기준의 환기설비를 설치하도록 의무화하고 위반시 개선명령 등을 통해 제재하도록 하였다.

◦ 포름알데히드, 총휘발성유기화합물(TVOC) 등의 오염물질을 기준이상 방출하는 건축자재를 관계부처와 협의하여 고시하고, 다중이용시설에 사용을 금지하도록 하였다.

◦ 다중이용시설의 관리책임자는 유지기준 오염물질은 연1회, 권고기준 오염물질은 2년에 1회 측정하고 그 결과를 매년 1월 31일까지 시･도지사에게 보고하도록 하였다.

<신축 공동주택 실내공기질 관리>

◦ 100세대 이상 신축 공동주택의 시공자는 주민입주전 포름알데히드, 휘발성유기화합물과 같은 오염물질을 측정하여, 출입문 게시판 등 주민들의 확인이 용이한 곳에 60일간 공고하여야 한다.

◦ 이는 올해 5월 30일 이후 사업계획 승인 또는 건축허가를 신청하는 공동주택부터 적용되며, 최근 사회문제가 되고 있는 “새집증후군” 등 공동주택의 실내공기 오염에 대한 대책으로 시공자들이 친환경 건축자재를 자발적으로 사용하도록 유도하는 데 목적을 두고 있다.

□ 환경부는 이외에도 동법에서 마련되지 못한「신축 공동주택 실내공기질 기준」을 선진국의 사례분석과 광범위한 실태조사를 바탕으로 설정․보완하고, 다중이용시설에만 사용 금지하고 있는 오염물질 다량방출 건축자재를 공동주택에도 사용 제한하는 방안을 추진할 계획이다.

◦ 또한 영화관, 음식점 등 미규제 다중이용시설에 대해서도 정확한 실태조사를 거쳐 단계적으로 대상시설로 추가할 예정이며, 오는 7월까지 향후 실내공기질 관리의 중장기 로드맵을 담은 「실내공기질 관리 중장기 종합대책」을 수립하는 등 실내공기질을 적극적으로 관리해 나갈 계획이다.

<참고자료>

붙임 : 1. 적용대상 다중이용시설 현황

2. 다중이용시설등의실내공기질관리법 주요 내용

<붙임 1>

적용대상 다중이용시설 현황

| 시 설 명 | 규 모 |
| --- | --- |
| 법 적용대상 | 1. 지하역사 | 모든 지하역사 |
|  | 2. 지하도상가 | 연면적 2천제곱미터이상 |
|  | 3. 여객자동차터미널의 대합실 | 연면적 2천제곱미터이상 |
|  | 4. 공항시설중 여객터미널 | 연면적 1천5백제곱미터이상 |
|  | 5. 항만시설중 터미널 | 연면적 5천제곱미터이상 |
|  | 6. 철도역사의 대합실 | 연면적 2천제곱미터이상 |
|  | 7. 도서관 | 연면적 3천제곱미터이상 |
|  | 8. 박물관 | 연면적 3천제곱미터이상 |
|  | 9. 미술관 | 연면적 3천제곱미터이상 |
|  | 10. 의료기관 | 연면적2천제곱미터이상이거나 입원진료병상이 100개이상 |
|  | 11. 실내주차장(기계식 주차장 제외) | 연면적 2천제곱미터이상 |
| 시행령 적용대상 | 12. 국공립 보육시설 | 연면적 1천제곱미터이상 |
|  | 13. 국공립 노인전문요양시설․유료노인전문요양시설․노인전문병원 | 연면적 1천제곱미터이상 |
|  | 14. 지하에 위치한 장례식장 | 연면적 1천제곱미터이상 |
|  | 15. 찜질방 | 연면적 1천제곱미터이상 |
|  | 16. 산후조리원 | 연면적 5백제곱미터이상 |
|  | 17. 대규모점포 | 모든 대규모점포 |

<붙임 2>

다중이용시설등의실내공기질관리법령 주요내용

(1) 적용대상 다중이용시설 확대(법 제3조)

◦ 적용대상 다중이용시설의 대상을 종전 지하역사, 지하도상가의 2개 시설군에서 도서관, 의료기관, 찜질방, 대규모점포 등 17개 시설군으로 확대

| 현행 : 2개 시설군 |  | 확대 : 17개 시설군 |
| --- | --- | --- |
| 지하생활공간공기질관리법 - 지하역사 - 지하도상가 | ⇒ | o 다중이용시설등의실내공기질관리법(11개 시설군) - 지하역사, 지하도상가, 도서관, 박물관, 미술관, 의료기관, 실내주차장, 여객터미널 대합실 등 o 동법시행령 추가(6개 시설군) - 보육시설, 노인의료시설, 장례식장, 찜질방. 산후조리원, 대규모점포 |

(2) 다중이용시설의 유지기준 및 권고기준 설정(법 제5조, 6조)

◦ 실내공기질 오염물질중 미세먼지(PM10), 이산화탄소(CO2), 포름알데히드(HCHO), 총부유세균, 일산화탄소(CO) 등 5개 물질에 대해서는 유지기준을 설정하고 위반시 과태료부과 등 제재 조치

<실내공기질 유지기준>

| 오염물질 항목 다중이용시설 | PM10 (㎍/㎥) | CO2 (ppm) | HCHO (㎍/㎥) | 총부유세균 (CFU/㎥) | CO (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지하역사, 지하도상가 여객자동차터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설중 여객터미널, 항만시설중 대합실, 도서관, 박물관, 미술관, 장례식장, 찜질방, 대규모점포 | 150이하 | 1,000 이하 | 120이하 | - | 10이하 |
| 의료기관, 보육시설, 노인의료시설, 산후조리원 | 100이하 |  |  | 800이하 |  |
| 실내주차장 | 200이하 |  |  | - | 25이하 |

◦ 외부에 오염원이 있거나 위험도가 비교적 낮은 이산화질소(NO2), 라돈(Rn), 총휘발성유기화합물(TVOC), 석면, 오존(O3) 등 5개 오염물질에 대해서는 권고기준을 설정하여 자율적 준수 유도

<실내공기질 권고기준>

| 오염물질 항목 다중이용시설 | NO2 (ppm) | Rn (pCi/ℓ) | VOC (㎍/㎥) | 석면 (개/cc) | 오존 (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지하역사, 지하도상가 여객자동차터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설중 여객터미널, 항만시설중 대합실, 도서관, 박물관, 미술관, 장례식장, 찜질방, 대규모점포 | 0.05이하 | 4.0이하 | 500이하 | 0.01이하 | 0.06이하 |
| 의료기관, 보육시설, 노인의료시설, 산후조리원 |  |  | 400이하 |  |  |
| 실내주차장 | 0.30이하 |  | 1,000이하 |  | 0.08이하 |

(3) 다중이용시설 관리책임자에게 교육의무 부여(법 제7조)

◦ 다중이용시설의 소유자등은 실내공기질 관리에 관한 교육을 환경부장관이 위탁하는 교육기관에서 받도록 의무화

(4) 다중이용시설에 환기설비 설치의무 부여(법 제8조)

◦ 다중이용시설을 설치하는 자는 공기정화설비 및 일정 구조․기준의 환기설비를 설치하도록 의무화하고 위반시 개선명령 등을 통해 제재

<환기설비 설치기준>

| 다중이용시설 산정기준 | 여객자동차터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설중 여객터미널, 항만시설중 대합실 | 지하역사, 지하도상가, 도서관, 박물관, 미술관, 장례식장, 찜질방, 대규모점포 | 의료기관, 보육시설, 노인의료시설, 산후조리원 | 실내주차장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 환기횟수(회/h) | 0.3이상 | 0.5이상 | 0.7이상 | 3이상 |
| 이용인원당 환기량(㎥/인․h) | 25이상 | 25이상 | 25이상 | 25이상 |

(5) 오염물질 다량방출 건축자재 사용제한(법 제11조)

◦ 포름알데히드, 총휘발성유기화합물(TVOC) 등의 오염물질을 기준이상 방출하는 건축자재를 관계부처와 협의하여 고시하고, 다중이용시설에 사용 금지

<건축자재별 방출기준>

(단위 : ㎎/㎡․h)

| 구 분 오염물질 | 접 착 제 | 일반자재 |
| --- | --- | --- |
| 포름알데히드 | 4이상 | 1.25이상 |
| 휘발성유기화합물 | 10이상 | 4이상 |

(6) 실내공기질 측정의무 부여(법 제12조)

◦ 다중이용시설의 관리책임자는 유지기준 오염물질은 연1회, 권고기준 오염물질은 2년에 1회 측정하고 그 결과를 매년 1월 31일까지 시･도지사에게 보고

(7) 신축 공동주택 실내공기질 측정․공고 의무화(법 제9조)

◦ “새집증후군”이 특히 문제되는 공동주택과 관련하여 법 제9조에 의해 100세대 이상 신축 공동주택의 시공자는 주민입주 전 유해물질을 측정하여, 그 측정결과를 지자체의 장에게 제출하고 출입문 게시판 등 주민들의 확인이 용이한 장소에 60일간 공고 의무화

◦ 측정물질로는 “새집증후군” 증상의 주원인인 포름알데히드, 휘발성유기화합물(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 1,4-디클로로벤젠, 스틸렌) 등 총 7종이며 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출․공고하지 아니하거나 거짓으로 제출․공고한 자에게는 500만원이하의 과태료 부과. 현재는 기업의 자율규제를 위해 신축 공동주택의 유해물질 측정․공고의무만 부여하고 별도의 기준과 제재수단을 두지 않아 시공사에게 오염물질 방출이 적은 건축자재를 자율적으로 사용하도록 유도